Введение.

Проект «Генеральный план сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)» разработан по заказу Администрации муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом № 0101300000114000006  и техническим заданием.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2024 года.

Расчетный срок – до 2034 года.

В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Дмитриевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.

Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

1.1.Краткий исторический очерк.

Куюргазинский район был образован в 1931 году. Археологические, этнологические, антропологические и другие источники свидетельствуют о том, что на куюргазинской земле издревле жили вотчинники-башкиры древних кыпсакских, бурзянских и тамьянских родов. Население в основном занималось традиционным кочевым, полукочевым скотоводством, отношения строились по родоплеменным законам, как и у многих других соплеменников. Не последнее место в хозяйстве предков куюргазинцев занимали бортничество, охота, рыбный промысел.

Сельское поселение Зяк-Ишметовский сельсовет образовано 25 апреля 1985 года.

1.2.Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Зяк-Ишметовский сельсовет – муниципальное образование в Куюргазинском районе Республики Башкортостан. Расположен в западной части района. На юге-западе граничит с Оренбургской областью Шарлыкского района, с северной- Федоровским районом, с севера на юг граничит с Таймасовским сельсоветом.  Расстояние от села Зяк-Ишметово до райцентра с. Ермолаево 46 км, до г. Уфы 243 км.  Общая площадь сельского поселения – 19935,8  га, сельскохозяйственные угодья занимают – 15626  га, из них пашни – 10800га,  леса – 784га.

В состав Зяк-Ишметовского сельсовета входит 3 населенных пункта:

центр сельсовета село Зяк-Ишметово

деревня Марьевка

деревня Михайловка

Ведущие отрасли экономики сельсовета – сельское хозяйство, животноводство и производство сельскохозяйственных продуктов. Обширные площади земель, относимых к категории сельскохозяйственных, а также благоприятные природно-климатические условия, дают предпосылки к дальнейшему развитию агропромышленного комплекса.

1.3 Существующая застройка.

с. Зяк-Ишметово

Село Зяк-Ишметово – центр сельского поселения, располагается на юго-востоке сельсовета.

Расстояние до: районного центра (Ермолаево) – 50 км; ближайшей ж/д станции (Кумертау) – 41 км.

Большинство улиц населенного пункта имеют радиальное направление, повторяющее изгиб реки Муйла Елга и природный характер рельефа местности. Промышленная застройка располагается в южной части населенного пункта, поэтому наиболее благоприятным направлением развития села является – западное, вдоль берега реки Муйла Елга.

д. Марьевка

Деревня Марьевка расположена в 7 км к северо-западу от с. Зяк-Ишметово.

Расстояние до: районного центра (Ермолаево) – 57 км; ближайшей ж/д станции (Кумертау) – 48 км; до центра сельсовета (Зяк-Ишметово) – 7 км.

Деревня небольшая, располагается в низине между двумя холмами. Планировочная структура имеет дробный характер, что объясняется протекающим через населенный пунктом ручьем Крутой. Жилая застройка представлена 3 типами: усадебная, блокированная и секционная до 5 этажей. Развитие населенного пункта намечается по интенсивному типу – с максимальным использованием свободных территорий в границах деревни.

д. Михайловка

Деревня Михайловка расположена у северной границы сельсовета.

Расстояние до: районного центра (Ермолаево) – 70 км; ближайшей ж/д станции (Кумертау) – 61 км; до центра сельсовета (Зяк-Ишметово) – 20 км.

Компактный населенный пункт, с северной границы протекает река Ашкадар. Преобладающие типы застройки – усадебная с придомовыми участками и блокированные жилые дома. Развитие деревни предлагается в северо-западном направлении.

1.3.1. Жилая застройка.

Жилая застройка в основном представлена жилыми домами усадебного типа, а также блокированными домами с придомовыми участками. Небольшой фонд секционных жилых домов представлен в деревне Марьевка.

1.3.2 Общественная застройка.

Общественная застройка представлена только во всех населенных пунктах и являет собой перечень минимально необходимых объектов обслуживания населения. Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице ниже.

таблица 1

Перечень общественных зданий и сооружений

| № | Наименование предприятия | Ед. измер. | Кол-во (факт.)* | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Зяк-Ишметово |
| 1 | Администрация сельского поселения |  |  | сущ. |
| 2 | Школа | учащихся | 160 | сущ. |
| 3 | Детский сад | мест | 35 | сущ. |
| 4 | Магазин РАЙПО |  |  | сущ. |
|  | д. Марьевка |
| 1 | Клуб |  |  | сущ. |
| 2 | Школа | учащихся | 160 (7)* | сущ. |
| 3 | Столовая |  |  | сущ. |
| 4 | Магазин |  |  | сущ. |
|  | д. Михайловка |
| 1 | Школа | учащихся | 162 (28)* | сущ. |
| 2 | Клуб | мест | 50 | сущ. |
| 3 | Памятник |  |  | сущ. |
| 4 | Магазин |  |  | сущ. |

1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями III, IV и V классами опасности, с соответствующими размерами санитарно-защитных зон – 300 м, 100 м и 50 м.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 2.

таблица 2

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений

| № | Наименование предприятия | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Зяк-Ишметово |
| 1 | Молочно-товарная ферма | голов | 100 | сущ. |
| 2 | Гараж |  |  | сущ. |
| 3 | Склад |  |  | сущ. |
| 4 | Котельная, Машино-тракторная мастерская (недейст.) |  |  | сущ. |
| 5 | Склад |  |  | сущ. |
| 6 | Автозаправочная станция |  |  | сущ. |
| 7 | Мастерская |  |  | сущ. |
| 8 | Склад |  |  | сущ. |
|  | д. Марьевка |
| 1 | Зерноток |  |  | сущ. |
| 2 | Склад |  |  | сущ. |
| 3 | Молочно-товарная ферма | голов | 200 | сущ. |
| 4 | Машино-тракторная мастерская |  |  | сущ. |
| 5 | Конюшня |  |  | реконст. |
|  | д. Михайловка |
| 1 | Молочно-товарная ферма | голов | 200 | сущ. |
| 2 | Зерноток |  |  | сущ. |
| 3 | Склады |  |  | сущ. |

1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

Согласно «Реестра недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Зяк-Ишметовского сельсовета памятники истории, культуры и археологии не обнаружены.

1.5 Транспорт и дороги

Внешние транспортно-экономические связи Зяк-Ишметовского сельсовета осуществляются посредством автомобильного транспорта.

таблица 4

Существующая транспортная сеть Зяк-Ишметовского сельсовета

|  | Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населенных пунктов | Протяженность в границах с/с, км |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  | с твердым покрытием | из них с асфальто- бетонным |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципального значения |
| 1 | Маячный – Михайловка | Маячный – Свобода – Таймасово – Зяк-Ишметово – Марьевка – Михайловка | 13,2 | 13,2 | 0 |

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

В населенном пункте Зяк-Ишметово имеется автозаправочная станция.  Станции технического обслуживания автомобилей в сельском поселении отсутствуют.

1.6  Коммунальные сооружения.

Скотомогильники

Два скотомогильника расположены в 1200 м к северо-востоку и 600 м  юго-западу от села Зяк-Ишметово, по одному скотомогильнику расположено в 1300 м к юго-востоку от д. Марьевка и в 700 м к северо-западу от д. Михайловка. Все скотомогильники не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и подлежат закрытию, а территории занимаемые ими – рекультивации.

Свалки ТБО

Свалки твердых бытовых отходов на территории Зяк-Ишметовского сельсовета отсутствуют.

Кладбища

таблица 5

Перечень кладбищ в границах Зяк-Ишметовского сельсовета

| № | Местоположение | Площадь, га | Расстояние до селитебной застройки, м | Расстояние до источника водоснабжения, м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В границах села Зяк-Ишметово | 3,4 | 43 | 30 | Действующее |
| 2 | В 200 м от юго-восточной границы д. Марьевка | 0,3 | 250 | 70 | Действующее |
| 3 | В 180м к юго-западу от д. Михайловка | 1,88 | 450 | 50 | Действующее |

1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климат Куюргазинского района континентальный с холодной, облачной и многоснежной зимой и жарким сухим летом.

Повышенные летние температуры воздуха, недостаточное количество атмосферных осадков, суховейные ветры и явления засухи, изменчивость и непостоянство погоды – характерные климатические особенности данного района.

Среднемесячная температура  воздуха  в  годовом   ходе изменяется  от -13,8 ºС в январе до +19,7 ºС в июле. Экстремальные значения температуры воздуха отличаются в эти же месяцы и соответственно равны -44 ºС и +38 ºС.

Среднегодовое количество осадков составляет 545 мм, с максимумом в теплый период (337 мм) и минимумом в холодный (164 мм). Снежный покров появляется в конце октября и сходит в середине апреля, достигая высоты к концу зимы в среднем 50 см.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/с.

Туманы – частое явление, особенно в холодный период. В среднем за год наблюдается 31 день с туманом.

Метели наблюдаются в течение всего зимнего периода с максимумом в декабре-январе.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления -32 ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8ºС) 211 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 102 см, раз в 50 лет – 149 см.

Холодная и длительная зима обуславливает максимальную теплозащиту зданий и сооружений.

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Кумертау по данным

ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

1. Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС

обеспеченностью 0,98 -41

обеспеченностью 0,92 -36

2. Температура воздуха наиболее холодных пятидневки, ºС

обеспеченностью 0,98 -35

обеспеченностью 0,92 -32

3. Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -20 ºС

4. Абсолютная минимальная температура воздуха -44ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 7,0 ºС

6. Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода, ºС, со средней суточной температурой воздуха

<0 162/-9,0

<8 211/-6,0

<10 227/-5,1

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 81%

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 76 %

9. Количество осадков за ноябрь-март 208 мм

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С 12/13

СВ 2/5

В 7/10

ЮВ 13/12

Ю 47/33

ЮЗ 8/8

З 6/10

СЗ 5/8

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь

С 4,4

СВ 4,8

В 6,0

ЮВ 6,4

Ю 6,1

ЮЗ 5,8

З 5,7

СЗ 6,5

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 4,2 м/с

13. Максимальная глубина промерзания почвы

раз в 10 лет 102 см

раз в 50 лет 149 см

Климатические параметры теплого периода года

1. Барометрическое давление 980,5 гПа

2. Температура воздуха, ºС

обеспеченностью 0,99 +30,8

обеспеченностью 0,98 +57,9

обеспеченностью 0,96 +27,9

обеспеченностью 0,95 +52,6

3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +25,9 ºС

4. Абсолютная максимальная температура воздуха +38 ºС

5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12,5 ºС

6. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 65 %

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 54 %

8. Количество осадков за апрель-октябрь 337 мм

9. Суточный максимум осадков 62 мм

10. Средняя продолжительность охладительного периода 58 дней

11. Средняя температура охладительного периода 19,2 ºС

12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль 1,7 м/с

13. Повторяемость направления ветра за июль-август, %

С 17

СВ 7

В 10

ЮВ 10

Ю 20

ЮЗ 9

З 14

СЗ 13

14.Среднее число дней с росой за год 57

Среднемесячная и годовая температура воздуха, ºС

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кумертау | -13,8 | -12,8 | -6,1 | 4,8 | 13,6 | 18 | 19,7 | 17,5 | 11,8 | 3,3 | -5 | -10,6 | 03.04.10 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кумертау | 3,3 | 2,9 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3,2 | 3,1 |

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Территория Куюргазинский район расположена на Северных отрогов Общего Сырта, в пределах Салмышской впадины и Мраковской депрессии. Северные отроги Общего Сырта – плоская возвышенность со сглаженными формами рельефа, с абсолютной высотой до 400 м, является водоразделом рек Урала и Волги. Занимают территории Куюргазинского и Федоровского районов Республики Башкортостан. Возникновение их связано с поперечным поднятием складчато-глыбовых структур Предуральского краевого прогиба. Сложены конгломератами, песчанниками, плотными глинами, частично известняками и гипсами казанского и кунгурского ярусов пермской системы и триаса. Склоны расчленены речными долинами, глубокими и широкими логами и оврагами. Сыртовые увалы характеризуются плоскими вершинами и ассиметричными склонами. На понижениях междуречий встречаются впадины, выполненные мезозойскими и третичными песчано-глинистыми отложениями, в которых встречаются бурые угли. Долины рек короткие, сильно врезаны в верховьях и расширены в низовьях. Длина овражно-балочной сети 1-1,5 км на 1 кв.км. Глубина расчленения 50-150 м. По Северным отрогам Общего Сырта проходит южная граница распространения лесостепи.

2.3.   Гидрография и гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть Зяк-Ишметовского сельсовета представлена реками Ашкадар, Большая Куюргаза и реками и ручьями, протяженностью менее 10 км.

Реки, протекающие по территории Зяк-Ишметовского сельсовета, - это типичные равнинные реки, ширина их  не более 5м, они не судоходны. Общим для них является незначительная протяженность, неглубокий врез долин, извилистое русло, медленное течение, глинистое дно.

Река Ашкадар – крупный левый приток реки Белой, впадает в нее у города Стерлитамака. Начало берет в 2,2 км к Западу от села Ижбуляк Федоровского района, далее течет по Куюргазинскому, Мелеузовскому и Стерлитамакскому районам. Длина реки 165 км, общее падение 271 м, площадь бассейна 3780 м2, средняя высота 253 м. Питание реки, главным образом, снеговое. Среднегодовой расход в устье 16,7 м3/с. Русло реки плавно-извилистое, ширина 5-8 м, глубина 0,5-1,5 м.

Река Большая Куюргаза течет с севера на юг в западной части Куюргазинского района, имеет хорошо развитую пойму, затопление отмечается не каждый год русло реки извилистое, ширина в меженный период 3-5 м. Длина реки составляет 71 км, устье находится в 20 км по правому берегу реки Большой Юшатырь. Глубина колеблется от 0,5 до 1 м. Берега в основном пологие, закустаренные, скорость течения – от 0,6 до 0,8 м/с. Дно илистое.

Гидрогеологические условия

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория относиться к Волго-Камскому артезианскому бассейну, представляющему сложную систему водоносных горизонтов, отличающихся разнообразием геологических условий, химического состава и минерализацией. Отсутствие достаточно выдержанных водоупоров обуславливает гидравлическую связь различных водоносных горизонтов.

Подземные воды приурочены к четвертичным образованиям и коренным породам. По характеру циркуляции подземные воды подразделяются на поровопластовые, трещинные и трещинно-карстовые.

По данным управления по недропользованию по Республике Башкортостан (№02-457 от 17.06.2010 г.), что в пределах МР Куюргазинский район на 11.06.2010 г. выявлен ряд месторождений питьевых подземных вод: Маячное, Ировское, Мокрый лог. Запасы утверждены по Маячному: по категориям А+В+С1 — 11,7 тыс. м3/сут.; по Ировскому А+В — 96,8 тыс. м3/сут.; по Мокрому логу запасы не утверждались.

2.4. Растительный и животный мир

Степень лесистости Куюргазинского района составляет 7 процентов. Леса колочные-дубовые, березовые, липовые и осиновые.

Район сильно-освоенный, сельхозугодия занимают 184,84 тыс. га (84 % территории района). До хозяйственного освоения района преобладали степи с ковылем красивейшим, а также с ковылями Залесского, Лесинга, Сарептского. К настоящему времени на плакорах эти степи почти полностью распаханы. Каменистые варианты этих степей, а также кустарниковые степи, сохранились в неудобных для пахоты местах (склоны холмов, балок и пр.)

По типу рельефа – это преимущественно холмистая равнина, склоны расчленены речными долинами, глубокими и широкими логами и оврагами. На понижениях междуречий встречаются впадины.

Животный мир района представлен лесными и степными видами.

2.5. Почвы и минерально-сырьевые ресурсы

Полезных ископаемых на территории Зяк-Ишметовского сельсовета на сегодняшний день не обнаружено.

Преобладающими видами почв являются выщелоченные и типичные черноземы.

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и формированию их антропогенных модификаций. Куюргазинский район характеризуется значительными антропогенными нагрузками с изменением естественных ландшафтов, составляющим 8О-100% в различных частях района. Антропогенные модификации ландшафтов: промышленно-селитебные - необратимо нарушенные (территория районного центра, угольные карьеры и т.д.) и сельскохозяйственные - слабонарушенные (луго-пастбищные) и средне-нарушенные (пашня). Территория района на 88% освоена под сельскохозяйственное производство, причем около 70 % их распахано.

Негативные явления в результате высокой распаханности проявляются в развитии эрозионных процессов. В лугово-пастбищных ландшафтах в результате перегрузок и нерационального природопользования изменяется видовой состав растительности, Происходит деградация лугов и пастбищ, обедняется видовой состав травостоя, падает кормовая продуктивность. Для недопущения дальнейшего нарушения экологического равновесия в районе необходимы: запрещение дальнейшей распашки, строгое соблюдение необходимых нагрузок на луго-пастбищные ландшафты, проведение специальных агротехнических мероприятий.

Высокая распаханность территории, бессистемный выпас скота в сочетании с особыми природными условиями (сложный рельеф, континентальный климат с характерным ветровым режимом) привели к развитию эрозионных процессов, причем здесь развиты все виды эрозии и подвержено ей более 40% территории.

Эрозия наносит огромный ущерб сельскому хозяйству как от потерь питательных веществ из почвы, так и от снижения урожайности сельскохозяйственных культур. Потери почвы вследствие эрозии составляют: при слабой степени развития эрозии - до 20%, при средней степени - до 30%, при сильной степени - до 80% общей массы, при этом выносится до 60-70% гумуса, а потери питательных веществ (азота, фосфора, калия) в 1,5 раза превышают их внесение с удобрениями. Со склоновых земель смывается до 30% вносимых минеральных удобрений, что не обеспечивает получение планируемых урожаев, загрязняет водоемы. На эродированных землях снижение урожайности составляет 20-60%, ухудшается качество продукции.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Зяк-Ишметовский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

3.1. Численность населения.

Динамика численности по населенным пунктам

| №№ | Наименование | Перепись 2002 г., чел. | Перепись 2009 г., чел. (прирост) | Перепись 2010 г., чел. (прирост) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Зяк-Ишметово | 790 | 748 (-42) | 682 (-66) |
| 2 | д. Марьевка | 325 | 329 (+4) | 245 (-84) |
| 3 | д. Михайловка | 310 | 282 (-28) | 256 (-26) |

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Прирост |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 1425 | - |
| 2009 | 1359 | -66 |
| 2010 | 1183 | -176 |
| 2012 | 1173 | -10 |
| 2013 | 1130 | -43 |

Существующая численность населения составляет 1130  чел.

Динамика численности населения за последние 4 года в сельском поселении Зяк-Ишметовский сельсовет по естественному приросту отрицательная, по механическому приросту отрицательная.

В дальнейшем прогнозируется стабилизация миграционных процессов и увеличение численности населения преимущественно за счет механического прироста. Прогноз численности населения на расчётный срок исходит из благоприятной демографической ситуации в связи с принятием федеральных и республиканских программ государственной поддержки  граждан, нуждающихся в жилых помещениях, и согласно комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы.

Проектом принят благоприятный прогноз развития сельского поселения.

Прогнозная численность населения определяется по формуле

Нрасчет=НфакХ(1+(Р+m)/1000)т

Р – коэффициент естественного прироста

m - коэффициент механического прироста

т – расчетный период

По состоянию на 2013 год численность населения составила 1130 чел. Сумма коэффициентов будет принята в размере 20,5.

р+m=20,5

Н 1оч.= 1130Х(1+20,5/1000)5=1276

Н р.с.= 1130Х(1+20,5/1000)20=1730

Общая прогнозная численность населения на расчётный срок составит к 2034г. - 1730 тыс.чел. , на первую очередь - 2024г. – 1276 тыс.чел.

3.2.Объемы строительства.

3.2.1 Жилищное строительство

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям.

Основным принципом расчёта объёмов нового жилищного строительства является доведение жилищной обеспеченности на 1 очередь строительства до 28,0 м2/чел., и до 35,0 м2/чел. на расчётный срок.

Структура жилищного строительства по типу застройки определилась из расселения на расчётный срок 100,0 % населения в индивидуальных жилых домах усадебного типа с участками 0,15 га.

Основные объёмы нового жилищного строительства предлагается разместить на свободных территориях. Территории резерва для жилищного строительства за пределами расчётного срока предусмотрены в продолжении проектируемой застройки.

Индивидуальный существующий жилой фонд с участками модернизируется за счет владельцев, объемы модернизации в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Принимая жилищную обеспеченность на конец 1 очереди – 28 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на 1 очередь:

28 м2/чел х 1276 чел. = 35 728 м2

Из них объемы нового строительства на 1 очередь составят:

28 м2/чел х 146 чел. = 4 088 м2

При плотности населения 21 чел/га (согласно Республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»), требуется территорий под усадебную застройку по расчету

146 : 21 чел/га = 7,0 га

Принимая жилищную обеспеченность на конец расчетного срока – 35 м2/чел, определяем объемы жилого фонда на расчетный срок:

35 м2/чел х 1730 чел. = 60 550 м2

Из них объемы нового строительства на расчетный срок:

35 м2/чел х 600 чел. = 21 000 м2

При плотности населения 21 чел/га требуется территорий под усадебную застройку по расчету

600 :21 чел/га = 28,6 га

Для нового строительства зарезервировано 7,0 га на первую очередь, 28,6 га на расчетный срок, 17,85 га зарезервировано на перспективу нового строительства. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 4 088 м2, на расчетный срок 21 000 м2.

Распределение объёмов жилищного строительства по генеральному плану

| Тип застройки | Кол-во квартир, (домовладений), шт. | Общая площадь, м2 | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
|  | нов.стр. | нов.стр | нов.стр. | нов.стр | сущ. | 1оч. | Р.С. |
| Малоэтажная индивидуальная с участками | 46 | 190 | 4 088 | 21 000 | 1 130 | 1 276 (46) | 1 730 (190) |

Примечание: жилищная обеспеченность — 1 оч. - 28,0 кв.м/чел., расч. срок- 35,0 кв.м/чел.

3.2.2 Культурно-бытовое строительство

Проектом предлагается ступенчатая система обслуживания. Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты периодического обслуживания и повседневного обслуживания. Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности размещаются с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры территории в целях создания единой системы качественного обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.). Требуемые емкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учетом нормативных радиусов обслуживания. Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Предлагаемые к размещению объекты даны в экспликации на основном чертеже.

Ниже приведен расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания сел Зяк-Ишметовского сельсовета.

Расчет потребности в объектах обслуживания Зяк-Ишметовского сельсовета

| Наименование предприятий | Ед. измер. | Норматив на1000 чел. | Требуется | Существ. сохран | Новое стр-во | Размещается всего | Требуется территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС | 1оч | РС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Население | человек |  | 1276 | 1730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |
| 1.Детские дошкольные учреждения | мест | 80*** | 102 | 139 | 35 | 35 | 70 | 105 | 105* | 1 | 0,28 | 0,42 |
| 2.Общеобразовательные школы | учащихся | 180 | 230 | 312 | 482 | 482 | - | - | 482 | 482 | - | - |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| 1.Аптека | объект | по зад. 1 объект на м/р | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 2. Станция скорой помощи | объект | 1 на 10 тыс.чел | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Выдвижная станция скорой помощи | объект | 1 на 5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1.Территория открытых сооружений | м2 | 70 | 90 | 121 | 90 | 121 | - | - | 90 | 121 | 0,7 | 0,7 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 1.Помещения для досуга | м2 площ пола | 60(по зад.) | 77 | 124 | - | - | - | - | 77 | 124 | по зад. | по зад. |
| 2.Клубы | мест | 80(по зад.) | 102 | 138 | 50 | 50 | 100 | - | 150 | 150 | по зад. | по зад. |
| 3.Библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | по зад. | по зад. |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.Магазины, всего | м2 торг площ | 300 | 383 | 519 | 150 | 150 | 233 | 369 | 383 | 519 | 0,2 | 0,3 |
| 2.Предприятия общественного питания | место | 40 | 50 | 70 | - | - | 50 | 70 | 50 | 70 | 0,125 | 0,175 |
| 3.Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 9 | 12 | 16 | - | - | 12 | 16 | 12 | 16 | 0,24 | 0,32 |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 1. Отделение связи | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0,02 | 0,02 |
| 2.Учреждения управления | объект | по зад. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | сущ | сущ |
| 3.Отделение сберегательных банков | опер. место | 1 место на 2тыс. чел | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,02 | 0,02 |
| 4. Отделение полиции | объект | по зад. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | 0,02 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1. Пункт приема вторсырья | объект | 1 об.20 тыс. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0,01 |
| 2.Общественные уборные | прибор | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | встр | встр. |
| 3. Пожарное депо | пож а/м | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 |

Примечание:* - принято с учетом радиусов обслуживания,

** - размещается в школе

***принято по социально-демографическим особенностям

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

В северо-восточной части села зарезервировано 1,35 га территорий под строительство зерносклада и автопарка сельско-хозяйственных машин на первую очередь.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории.

Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с придомовыми участками до 0,125га. В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие функциональные подзоны:

а) зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные центры поселкового, районного, местного значения).

б) зона размещения объектов здравоохранения;

в) зона размещения объектов социального назначения.

Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.

Производственная зона. Здесь выделены следующие подзоны:

а) производственные территории в пределах жилой застройки;

б) производственные территории за пределами жилой застройки.

Зона инженерно-транспортной инфраструктуры на стадии генерального плана включает в себя – улицы, автомобильные дороги и коридоры магистральных сетей.

К зоне специального назначения отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см. гл. VI «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены:

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями.

К развитию предлагаются следующие населенные пункты:

с. Зяк-Ишметово – в западном направлении;

д. Марьевка – внутри населенного пункта;

д. Михайловка – в северо-западном направлении.

Для нового строительства зарезервировано 7,0 га на первую очередь, 28,6 га на расчетный срок, 17,85 га зарезервировано на перспективу нового строительства. Объемы нового строительства составят на 1 очередь строительства 4 088 м2, на расчетный срок 21 000 м2.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы, озелененные улицы - оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумо-ветро-пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

Глава IV. Улично-дорожная сеть и транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха.

4.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Согласно СТП Куюргазинского района основными направлениями развития транспортного комплекса являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

- возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Проектом предлагается устройство асфальтобетонного покрытия автодороги межмуниципального  значения Маячный-Михайловка (13,2 км); предусматривается дальнейшее развитие сети местных автодорог для обеспечения связей населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, подъезды ко всем существующим и проектируемым объектам обслуживания, решения социальных проблем сельского населения.

К концу расчетного срока рекомендуется устройство асфальтобетонного покрытия на подъездах к каждому населенному пункту, независимо от интенсивности движения и категории дороги.

4.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом, инженерными сетями и связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями, также обеспечивает выход на внешние магистрали.

Ширина основных поселковых улиц в красных линиях принята - 30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м.

Ширина жилых улиц – 20 м, ширина проезжей части 6-7 м.

При трассировке новых улиц запроектировано строительство новых мостовых сооружений через водные препятствия.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы - железобетонные.

4.3. Общественный транспорт.

Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам межмуниципального и местного значения обеспечивают транспортные связи административного центра с. Ермолаево  с населенными пунктами района. По автодорогам межмуниципального значения также проходят маршруты, связывающие Куюргазинский район с центрами соседних районов. По федеральным магистралям осуществляются междугородные и межобластные связи.

Проектные предложения по развитию транспортной сети на территории района позволят увеличить количество автобусных маршрутов между районными центрами, также и до населенных пунктов, обслуживающих объекты рекреационного назначения.

Необходимость в общественном транспорте внутри населенных пунктов отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

4.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

А1оч. = 1,276*320 = 409 авт;

Ар.с. = 1,730*370 = 640 авт.

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, так как вся проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

409*0,7=287 маш/мест на 1 очередь;

640*0,7=448 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 102 маш/мест;

на расчетный срок - 160 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 21 маш/мест;

на расчетный срок – 32 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 62 маш/мест;

на расчетный срок – 96 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 102 маш/мест;

на расчетный срок – 160 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 409/1200 = 1 ед;

К р.с. = 640/1200 = 1 ед.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Р1оч = 409/200= 3 поста;

Рр.с. = 640/200= 4 поста.

Существующая АЗС располагается в центре сельсовета селе Зяк-Ишметово. Проектом предлагается на первую очередь размещение станции технического обслуживания на 4 поста рядом с существующей автозаправочной станцией в селе Зяк-Ишметово в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 согласно произведенным расчетам.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1130 | 1276 | 1730 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 409 | 640 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 3 | 4 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 287 | 448 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 102 | 160 |
| В общественном центре (5%) |  | 21 | 32 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 62 | 96 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 102 | 160 |
| Мосты | 1 | - | - |

Глава V. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории СП Зяк-Ишметовский сельсовет выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 2м.

Территория сельского поселения имеет холмистый характер. Перепад рельефа составляет:

с.Зяк-Ишметово 254,6 ÷298,0м;

д.Марьевка 241,4 ÷274,4м;

д.Михайловка 206,0÷223,6м;

Проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1.Благоустройство существующих водоотводов;

2.Организация поверхностных стоков.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территории.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,1 тысячные, максимальный 65,6 тысячные.

Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж/б трубы. Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки очищенные стоки сбрасываются в реку Муйла-Елга за территорией поселений.

Глава VI. Инженерное обеспечение

6.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время централизованное теплоснабжение на территории Зяк-Ишметовского сельсовета отсутствует. Здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление жилой застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  жилую застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Проектом предусматривается теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления.

Расчет расходов теплопотребления по укрупненным показателям

| № | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественные здания |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
|  | расч. срок | 60,55 | 26,25 | 1,59 | 0,19 | 2,4 | 175,2 | 0,42 | 2,20 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 35,728 | 26,25 | 0,94 | 0,11 | 2,29 | 175,2 | 0,40 | 1,45 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 60,55 |  | 1,59 | 0,19 | 2,40 |  | 0,42 | 2,20 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 35,728 |  | 0,94 | 0,11 | 2,29 |  | 0,40 | 1,45 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,72 | 0,21 |  |  | 0,45 | 2,38 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 1,01 | 0,12 |  |  | 0,43 | 1,57 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,48 | 0,18 |  |  | 0,39 | 2,05 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 0,87 | 0,10 |  |  | 0,37 | 1,35 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,07 | 0,49 |  |  | 2,58 | 7,14 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 2,40 | 0,29 |  |  | 2,47 | 5,15 |

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

с.Зяк-Ишметово

Газоснабжение существующего жилого массива с.Зяк-Ишметово осуществляется от ШРП. Газ высокого давления подается в ШРП (расположенный в северной и южной части населенного пункта). Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Марьевка

Газоснабжение существующего жилого массива д.Марьевка осуществляется от ШРП. Газ высокого давления подается в ШРП (расположенный в северной части населенного пункта). Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

д.Михайловка

Газоснабжение существующего жилого массива д.Михайловка осуществляется от ШРП. Газ высокого давления подается в ШРП (расположенный в северной и южной части населенного пункта). Газ среднего давления распределяется по потребителям после понижения давления в ШРП. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ШРП. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа. В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицы а.

Расчет расходов газа по укрупненным показателям

| № п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,276 | 1,73 | 382,8 | 82,3 | 19,0 | 47,1 |
| 2 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1,276 | 1,73 | 5,9 | 2,9 | 7,9 | 4,0 |
|  | Итого |  |  | 388,7 | 185,2 | 526,9 | 251,1 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 408,1 | 194,5 | 553,3 | 263,7 |
| Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 20,4 | 9,7 | 27,7 | 13,2 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 21,4 | 10,2 | 29,0 | 13,8 |
| Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкультбыта) | 1,35 | 2,05 | 721,7 | 189,2 | 999,8 | 286,8 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 5,15 | 7,14 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 21,7 | 189,2 | 999,8 | 286,8 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 1151,2 | 393,9 | 1582,2 | 564,4 |

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. На территории с.Зяк-Ишметово, д.Михайловка и д.Марьевка проектом предложено строительство ШРП на участке с газопроводом высокого давления.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение

Существующее положение

Раздел водоснабжения Зяк-Ишметовского сельсовета Куюргазинского района выполнен на основании задания на проектирование. В настоящее время централизованное водоснабжение имеется во всех населенных пунктах. Источником водоснабжения является водокачка и водонапорная башня.

Часть населения одноэтажной застройки берет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Нормы водопотребления

На стадии ГП предусматривается застройка:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией.

Нормы водопотребления, расходы воды на поливку и на пожаротушение приняты согласно разд.2 СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*.

Расход воды на поливку определен из расчета 50 л/сут на 1 жителя (согласно примеч. 1 к табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).

Проектное решение

Проектом предлагается в перспективе провести гидрогеологические изыскания, на предмет обнаружения водозабора удовлетворяющего качества воды нормам СанПиН 2.1.4.1074,с минимальной мощностью соответствующей расчетам на конец расчетного срока. Проектом предусматривается полное водоснабжение существующей и проектируемой части населенных пунктов.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных 
труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существующей сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Расчеты расходов воды сведены в таблице 1.

Пожаротушение

Согласно пожарной безопасности необходимо предусмотреть пожарный резервуар или пожарный водоем. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными машинами.

Расчетные расходы воды на тушение пожара и расчетное количество пожаров приняты по таблице 5 главы 2.12 СНиПа 2.04.02-84*.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаро-

тушения с расходом воды 10л/сек и 1 внутренних по 2,5 л/сек. Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Объем воды на пожаротушение составит:

((10+2,5)*3*3600)/1000=135 м3.

Расчет расходов воды по укрупненным показателям

таблица 1

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 1276 | 200 | 255,20 | 306,24 | 74,65 | 20,74 |
|  | на расч. срок | 1730 | 200 | 346,00 | 415,20 | 78,72 | 21,87 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 25,52 | 30,62 | 7,46 | 2,07 |
|  | на расч.срок |  |  | 34,6 | 41,52 | 7,87 | 2,19 |
| 2 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 12,76 | 15,31 | 3,73 | 1,04 |
|  | на расч.срок |  |  | 17,3 | 20,76 | 3,94 | 1,09 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 1276 | 50 | 63,80 | 70,18 | 6,08 | 1,69 |
|  | на расч.срок | 1730 | 50 | 86,50 | 95,15 | 8,25 | 2,29 |
| 6 | Наружнее пожаротешение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 7 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 1276 |  | 357,28 | 557,36 | 136,93 | 38,03 |
|  | Итого на расч.срок: | 1730 |  | 484,40 | 707,63 | 143,77 | 39,94 |

6.4.Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время на территории Зяк-Ишметовского сельсовета централизованная канализация отсутствует. Очистные сооружения не имеются. В сельских пунктах действует выгребная система канализации. Из выгребов жидкие нечистоты утилизируются на приусадебных участках, вывозятся на свалки твёрдых бытовых отходов или запахиваются на сельскохозяйственных полях.

Проектное решение

Проектом предполагается размещение очистных сооружений в с.Зяк-Ишметово.

Предусматривается раздельная система канализования с отведением бытовых и производственных сточных вод.

Схема канализования территории в границах генерального плана решена с учетом сложного рельефа местности и гидрогеологических условий площадки строительства.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Необходимо строительство очистных сооружений путем применения технологии биоблоков.

Мощности очистных сооружений изменяются в соответствии с количеством жителей в населённых пунктах и принимаются стандартным. Минимальная производительность принимается 336,86 м3/сут.

На проектируемых БОС предполагается многоступенчатая очистка стоков: механическая, биологическая и доочистка через специальные фильтры, которые полностью удаляют даже химические примеси. После этого вода будет обеззараживаться на ультрафиолетовой установке. Чистая и соответствующая всем нормам вода через глубоководный выпуск выйдет в р.Муйла-Елга.

Одной из передовых разработок в системе очистных сооружений сточных вод является замена аэротенков на многофункциональные модульные сооружения - биоблоки. В нём объединены практически все основные процессы биоочистки. Производительность биоблоков составляет 1-100 000 м3/сут. Конструкция этого сооружения состоит из надёжных и долговечных полимерных материалов и стеклопластиков. В предлагаемой технологии нет анаэробных процессов, что гарантирует отсутствие неприятных запахов. Внедрение этого инновационного решения позволяет повысить степень редукции загрязнений до 99%, снизить инвестиционные затраты на 45%, снизить расход потребляемой электроэнергии более чем на 40%, снизить прирост избыточного активного ила на 200%, уменьшить протяжённость технологических коммуникаций на 200- 300% .

Строительство новых сетей, очистных сооружений и их реконструкция предусматривается согласно очередности нового строительства и финансируется из государственного и местного бюджета, а также с привлечением средств населения для отвода от жилых домов к уличной сети канализации.

Нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.04.01-85*. Расчеты расходов воды сведены в таблицу а.

Расчет расходов стоков по укрупненным показателям

таблица а

| № | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Средний расход ст.вод л/с | Максим. секунд расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка мало-этажными зданиями, оборудованными внутренним водо-проводом с местными водонагревателями и канализацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь | 1276 | 200 | 255,20 | 306,24 | 2,95 | 8,86 |
|  | на расч. срок | 1730 | 200 | 346,00 | 415,20 | 4,00 | 12,01 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  | Кобщ=3 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 30,62 | 0,30 | 0,89 |
|  | на расч.срок |  |  |  | 41,52 | 0,40 | 1,20 |
|  | Итого на 1 очередь: | 1276 |  |  | 336,86 | 3,25 | 9,75 |
|  | Итого на расч.срок: | 1730 |  |  | 456,72 | 4,41 | 13,22 |

6.5.Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время основным источником питания Зяк-Ишметовского сельсовета  является ПС, расположенная в южной части с.Зяк-Ишметово.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Зяк-Ишметовского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций, расположенных на территории населенных пунктов.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории Зяк-Ишметовского сельсовета будет осуществляться от проектируемых ТП.

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию

городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка приведена в таблице:

|  | 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт Приращение | Нагрузка, кВт Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт Приращение | Нагрузка, кВт Всего |
| 1 | Зяк-Ишметовский сельсовет | 59,86 | 523,16 | 523,16 | 186,14 | 709,3 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация

Телефонизация

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Зяк-Ишметовского сельсовета осуществляется от АТС в с.Зяк-Ишметово.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по проектируемым воздушным линиям связи  до проектируемых КУСов с последующей разводкой до абонентов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом  предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Теле-, радиофикация

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Глава VII. Охрана окружающей среды

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий.

Так как в СП Зяк-Ишметовский сельсовет нет промышленных предприятий, экологическая обстановка здесь благоприятна для проживания. Основную угрозу для здоровья представляют выхлопы автомобильного транспорта, загрязнение сточных вод отходами сельскохозяйственных предприятий, бытовыми отходами и отходами жизнедеятельности человека.

Для сохранения и защиты окружающей среды необходимо строго соблюдать предписания действующих санитарно-гигиенических правил и нормативов.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории СП Зяк-Ишметовский сельсовет являются сельскохозяйственные предприятия и автотранспортные средства.

Проектом предлагается:

1.  организация санитарно-защитных зон от предприятий;

2. совершенствование технологических процессов;

3. увеличение доли природного газа в топливном балансе;

4.  внедрение централизованного отопления.

Проектом предусматривается теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях от автономных источников тепла, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающие на природном газе низкого давления.

таблица 1

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения

| № | Наименование предприятия | Размер СЗЗ, м | Кол-во домов в границах СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Зяк-Ишметово |
| 1 | Молочно-товарная ферма | 300 | - |
| 2 | Гараж | 50 | - |
| 3 | Склад | 50 | - |
| 4 | Котельная, Машино-тракторная мастерская (недейст.) | - | - |
| 5 | Склад | 50 | - |
| 6 | Автозаправочная станция | 100 | - |
| 7 | Мастерская | 50 | - |
| 8 | Склад | 50 | - |
| 9 | Зерносклад Автопарк сельскохозяйственной техники | 50 50 | - - |
| 10 | Станция технического обслуживания | 100 | - |
|  | д. Марьевка |
| 1 | Зерноток | 100 | 1 |
| 2 | Склад | 50 | - |
| 3 | Молочно-товарная ферма | 300 | 5 |
| 4 | Машино-тракторная мастерская | 100 | - |
| 5 | Конюшня | 50 | - |
|  | д. Михайловка |
| 1 | Молочно-товарная ферма | 300 | 8 |
| 2 | Зерноток | 100 | - |
| 3 | Склады | - | - |

*Размеры санитарно-защитных зон приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

**Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население

7.2. Охрана водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Согласно Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 69-ФЗ ширина водоохранных зон для рек Ашкадар и Большая Куюргаза составляет 200 м, для остальных рек расположенных в границах сельсовета – 50 м.

Ширина прибрежной полосы - 30 м - для нулевого и обратного уклона берега, 40 м - для уклона до 3°, 50 м - для уклона 3 и более градусов.

В границах водоохранных зон запрещается:

-	использование сточных вод для удобрения почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производств и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов с применением пестицидов и агрохимикатов;

- сбор сточных, в том числе дренажных вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователем недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах представленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для решения всех, вышеперечисленных проблем, проектом предлагается поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, способствующих решению экологических задач. Проектирование ливневой канализации, позволяющей исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения береговых водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения. В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3 Охрана почв

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень 
плодородия и состояния почв.

Территории закрытых скотомогильников подлежат рекультивации.

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.                                                                                                              В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды. На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

7.4 Охрана растительности, лесов.

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов 
вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

7.5 Санитарная очистка территории.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых бытовых отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не 

присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18,11,2011 №412 утверждена Республиканская целевая программа (РЦП) «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

В данный момент в Куюргазинском районе отсутствует генеральная схема санитарной очистки населенных пунктов, предусматривающая порядок раздельного сбора отходов по видам вторичного сырья, объектов (установок, предприятий) по сбору, переработке и обезвреживанию отходов производства и потребления в настоящее время и на перспективу.

Централизованным сбором и вывозом отходов с территории муниципального района занимается ООО «РЭУ» в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Полная информация о системе санитарной очистки территории района, транспортировке опасных отходов 1-4класса вредности, о месте размещения, классе вредности, количестве несанкционированных мест размещения отходов предоставляется на генеральной схеме санитарной очистки территории. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории выполняется специализированной организацией отдельным проектом.

Настоящим проектом предлагается:

- вывоз ТБО на проектируемый полигон в двух километрах на юг от села Ермолаево (в соответствии с СТП Куюргазинский район);

- рекультивация существующих свалок ТБО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

В таблице ниже приведен расчет накопления твердых бытовых отходов, расчет произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | нна 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |
|  |  | 1-я очередь | расчетный срок |  | 1-я очередь | расчетный срок |
| Твердые: от жилых зданий | 190 | 242,44 | 328,7 | 900 | 1148,4 | 1557,0 |
| Общее количество по сельсовету с учетом общественных зданий | 280 | 357,28 | 484,4 | 1400 | 1786,4 | 2422,0 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | - | 2000 | 2552,0 | 3460,0 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 6,38 | 8,65 | 8 | 10,208 | 13,84 |
| Итого |  | 606,10 | 821,75 |  | 5497,008 | 7452,84 |

Проектом предлагается на расчетный срок разместить мусоросортировочную и мусороперегрузочную станцию в 1 км к юго-востоку от села Зяк-Ишметово.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные 

отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТБО

Проектом предлагается:

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

-создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

-создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

-контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

-контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

-конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

-пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V) х К2, где

Пгод — годовое накопление ТБО, т/год

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((2 114,13х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 10 контейнеров  (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((105,71х1х1,25) / 365х1,5)х1,05 = 1 бункер.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов принимаем в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Общая потребность в мусорных контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит 10 и 1 соответственно.

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод – количество бытовых отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут – емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп – коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р – число рейсов в сутки

Е – количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле:

Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т – продолжительность смены, час.

Тпз – время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То – время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. – продолжительность погрузки, час.

Траз. – продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. – время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза

М=2 114,13/365х61,8х1,7 = 1 мусоровоз.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 110 Кв, 35 Кв. Предельно допустимые уровни напряженности для территорий жилой застройки составляют 1 кВ/м2, для населенной местности – 15 кВ/м2.

Степень опасности воздействия электрического поля для человека увеличивается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в немВ целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 20 м для ВЛ 110 КВ, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» М, Энергоатомиздат, 1985 г. к СНиП 2.05.02-85 (п. 5.21).

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

Сельхозугодья, расположенные в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручной обработки.

7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

В целях повышения экологичности автотранспорта рекомендуется перевод

его на природный газ, что обеспечит сокращение вредных выбросов в окружающую среду двигателями автомобилей. В связи с чем проектом предлагается перевод 50% автопарка на газовое топливо на расчетный срок.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сел Зяк-Ишметовского сельсовета.

8.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ.

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории населенных пунктов Зяк-Ишметовского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Пожарные депо размещаются на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги районного значения. Здания пожарных депо оборудуются теплым гаражом для содержания в холодное время года. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

В качестве источников противопожарного водоснабжения используются имеющиеся водоемы и наружные водопроводные сети. К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров:

- проведение проверок противопожарного состояния жилого фонда;

- создание запаса огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой;

- разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности;

-  пожарная техника и приспособления должны находиться в состоянии готовности.

Расход воды на наружное пожаротушение осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

8.3 Мероприятия по защите территории населенных пунктов Зяк-Ишметовского сельсовета от стихийных бедствий природного характера.

Опасными погодными явлениями на территории Куюргазинского района являются шквалистые ветры, метели, снегопады, град.

Максимальное число дней с сильными метелями - 2, с высокими скоростями ветра - 3, с крупным градом - 1.

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южной четверти. Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/с.

Туманы – частое явление, особенно в холодный период. В среднем за год наблюдается 31 день с туманом.

Метели наблюдаются в течение всего зимнего периода с максимумом в декабре-январе.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Куюргазинском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- эвакуационные мероприятия;

- меры по инженерной защите населения;

- меры радиационной и химической защиты;

- медицинские мероприятия

- подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории населенных пунктов Зяк-Ишметовского сельсовета от стихийных бедствий техногенного характера.

Возможные  техногенные ситуации на территории Зяк-Ишметовского сельсовета:

- чрезвычайные ситуации, связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. положение | 1 очередь 2024г. | Расчетный срок 2034г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Площадь территории в черте поселения, всего | га | 19935,8 | 19935,8 | 19935,8 |
|  | Из общей территории: |  |  |  |  |
| 1.1 | -жилые зоны (кварталы), всего | « | 121,04 | 128,04 | 149,64 |
|  | из них: -секционная многоквартирная застройка без участков | « | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | -сблокированная застройка с участками | « | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | « | 111,01 | 118,01 | 139,61 |
| 1.2 | -общественные зоны | « | 7,2 | 9,63 | 10,5 |
| 1.3 | -зелёные насаждения общего пользования, то же на 1 жителя | га кв.м | 90,04 61,21 | 38,82 23,69 | 38,82 17,14 |
| 1.4 | -улицы, дороги | га | 87,4 | 95,49 | 117,3 |
| 1.5 | -производственные и коммунальные зоны | « | 11,52 | 13,52 | 13,52 |
| 1.6 | -водоёмы | « | 15,76 | 15,76 | 15,76 |
| 1.7 | -лес | « | 784 | 784 | 784 |
| 1.8 | -санитарно-защитное озеленение | « | - | - | 125,1 |
| 1.9 | -кладбище | « | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2.0 | -прочие | « | 18814,74 | 18846,44 | 18677,06 |
| 2 | Население | чел. | 1,130 | 1,276 | 1,730 |
|  | Плотность населения средняя в жилой застройке | чел./га | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир,шт. | - | 4,088/ 46 | 21,00/ 190 |
| 3.1 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | - | 28,0 | 35,0 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного транспорта | км |  | 5,54 | 5,54 |
| 4.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог – всего: | км |  | 33,06 | 44,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - дороги муниципального значения | км | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | - магистральные улицы | км |  | 19,86 | 30,83 |
| 4.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |  |  | 409 | 640 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 567,36 | 707,36 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 336,36 | 456,72 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии - всего | кВт | - | 523,16 | 709,3 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление тепла | 106 Вт | - | 6,16 | 7,14 |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | тыс.м3/год | - | 1151,2 | 1582,2 |
| 6 | Озеленение санитарно-защитных зон всего | га | - | - | 125,1 |

Глава X.  Баланс земельного фонда

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в иную категорию

| Населенный пункт | Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода (га) | Категория перевода | Кадастр. стоимость руб/кв.м | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Зяк-Ишметово | 02:35:081001 02:35:000000:1212 | 2,92 (1) 16,35 | Земли насел. пунктов | 1,51 3,04 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | Малоэтажное строительство |
| д. Марьевка | 02:35:080701 02:35:080803:22 02:35:080701 | 6,82 2,02 0,88 | Земли насел. пунктов | 1,51 1,83 1,51 | Пашни | Малоэтажное строительство |
| д. Михайловка | 02:35:080301 | 12,85 (п) | Земли насел. пунктов | 2,81 | Пашни | Малоэтажное строительство |

Мелиоративные системы в границах сельского поселения отсутствуют.

Разработку градостроительной документации на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельскохозяйственного назначения.